## Slide 4
재해발생 위험이 높은 건설공사에서 근로자의 안전과 보건을
확보하기 위해 착공 전에 안전보건관리계획 등을 작성∙검토하고 공사 중에 그 이행을 준수토록 하기 위해 일정 규모 이상의 건설현장은 유해∙위험방지계획서를 작성하여 공단에 제출하고 심사와 이행여부 확인을 받아야 합니다. 「산업안전보건법」 제48조

## Slide 5
유해∙ 위험
방지계획서
제출 대상
지상높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물, 연면적 30,000㎡ 이상인 건축물 또는 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원∙식물원은 제외한다), 판매시설, 운수시설(고속철도의 역사 및 집배송
시설은 제외한다), 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광
숙박시설, 지하도상가 또는 냉동∙냉장창고 시설의 건설∙개조
또는 해체(이하 “건설등”) 공사
연면적 5,000㎡ 이상 냉동∙냉장창고 시설의 설비공사 및 단열공사
최대 지간길이가 50m 이상인 교량 건설 등 공사
터널 건설 등의 공사
다목적댐, 발전용 댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용 댐,
지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사
깊이 10m 이상인 굴착공사

## Slide 6
유해∙ 위험
방지계획서
작성 및 제출
유해∙위험방지계획서 작성 대상공사를 착공하려고 하는 사업주는
일정한 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 동 계획서(시행규칙 별지
제26호 서식)를 작성하여 공사착공 전날까지 공단에 제출
자체심사 및 확인업체는 자체심사를 거쳐 공사착공 전날까지 자체심사서 시행규칙(별지 제26호의2 서식)를 공단에 제출
• 건설안전분야 산업안전지도사
• 건설안전기술사 또는 토목∙건축분야 기술사
• 건설안전산업기사 이상으로서 건설안전 관련 실무경력 7년(기사는5년)
이상인자
일정한 자격을 갖춘자
• 건설안전분야 산업안전지도사 • 건설안전기술사
• 건설안전기사(건설안전 실무경력 3년 이상 산업안전기사 포함)로서 공단에서 실시
하는 유해∙위험방지계획서 심사전문화 교육과정을 28시간 이상
이수한 자
자체심사자 기준(1인 이상 참여)

## Slide 7
다음의 일정규모 공사는 위에서 정한 일정한 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 동 계획서를 작성하여 다음의 기준에 맞는 지도사에게 유해∙위험방지계획서 평가를 받고 공사 착공 전날까지 시행규칙 별지 제26호의3 서식과 첨부 서류를 공단에 제출할 경우 공단의 심사로 갈음 가능
유해∙ 위험
방지계획서
작성 및 제출

## Slide 8
심사 및 절차
적정 : 근로자의 안전과 보건을 위하여 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
심사
공단은 동 계획서 접수일로부터 15일 이내에 심사하여 결과 통보
조건부 적정 : 근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부 개선이 필요하다고 인정될 때
부적정 : 공사착공 시 중대한 위험발생의 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때
부적정 판정을 한 경우

## Slide 9
확인 및 절차
공사 중 사망재해 발생 시 공단이 확인 실시
사망재해 중 다음 재해는 제외
확인
건설공사 중 6개월 이내마다 공단 확인 실시
➊ 유해∙위험방지계획서 내용과 실제공사 내용 부합 여부
➋ 유해∙위험방지계획서 변경내용의 적정성 여부
➌ 추가적인 유해∙위험요인의 존재 여부
자체심사 및 확인업체는 해당 공사 준공 시까지 6개월 이내마다 자체확인 실시
확인사항
➊ 고혈압 등 개인지병에 의한 경우
➋ 방화, 폭행,「도로교통법」에 따라 도로에서 발생한 교통사고,
천재지변에 의한 불가항력적인 재해, 제3자 과실, 진폐, 기타
(야유회, 체육행사, 취침, 휴식 등) 중 사업주의 법 위반으로 인한
것이 아닌 재해

## Slide 10
확인 및 절차
지도사 평가결과서 제출로 공단의 심사를 갈음한 현장은 사업주가
지도사 평가결과서의 첨부서류인 세부 평가 내용에 기재한 확인
예정일까지 지도사 확인 결과를 공단에 제출할 경우 공단의 현장방문을 생략하고 대체 가능

## Slide 11
유해∙위험
방지계획서
첨부 서류
계획서 첨부서류 : 「산업안전보건법」 시행규칙 제121조 제3항 관련

## Slide 12
작업 공사 종류별 유해∙위험방지계획
심사 수수료
유해∙위험
방지계획서
첨부 서류

## Slide 13
심사수수료
납부시기 등
* 신청서 양식을 안전보건공단 홈페이지
(www.kosha.or.kr) → 사업안내/ 신청 →
건설안전 → 위험방지계획서 → 심사 ∙ 확인 →
사업소개에서 다운로드 받을 수 있습니다.
계획서 제출 후
입금계좌 통지시
가상계좌 지정은행
입금 건설회사명

## Slide 14
건설업 사업주는 건설 일용근로자를 채용할 때에는 그 근로자에 대하여 대통령령으로 정하는 인력∙시설∙장비 등의 요건을 갖추어 고용노동부장관에게 등록한 기관이 실시하는 기초안전∙보건교육을 이수하도록 하여야 합니다. 다만, 건설 일용근로자가 그 사업주에게 채용되기 전에 건설업 기초교육을 이수한 경우에는 그러지 아니합니다. 「산업안전보건법」 제31조의2

## Slide 15
교육의 목적
건설업 기초안전∙보건교육은 건설 일용근로자가 타 현장으로 이동할 때마다 받아야 하는 건설현장 단위의 채용 교육을 대체 하여 건설업 차원에서 받도록 한 교육이며, 반복적으로 실시하는 낭비적 요소를 제거하고 등록한 전문교육기관에서 건설 근로자 에게 꼭 필요한 기본적인 안전∙보건 지식을 교육받을 수 있도록 하는데 있습니다.
* 외국인 근로자의 고용 등에 관한 법률 제12조제1항에 따른 외국인으로서 같은 법 제11조, 제12조제2장
및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 건설업 취업교육을 이수하고 「건설업 취업 인정증」을 발급 받은
경우에는 인정증의 유효기간에 한정하여 건설업 기초교육을 이수한 것으로 봅니다.
관련 법령
「산업안전보건법」 제31조의2, 제32조의2, 제32조의3
「산업안전보건법」 시행령 제26조의11부터 제26조의13
「산업안전보건법」 시행규칙 제37조의2부터 제37조의5
「산업안전보건교육규정(고용노동부고시)」 제13조의2부터 제13조의8

## Slide 16
건설현장
의무적용
일용근로자를 채용한 건설업 사업주
- 기초안전∙보건교육은 사업주 의무이므로 교육 소요비용은
사업주가 부담하여야 합니다.
- 원도급업체는 법 제29조 제2항 제3호에 따라 수급인이
근로자에게 하는 교육에 대한 지원의무가 있습니다.
공사규모(금액)에 관계없이 전 건설현장에 의무 적용
(2014년 12월 1일 이후)
’12. 1. 26 이후 안전보건공단에 등록한 교육기관
공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) →사업안내/신청 → 교육미디어 →
건설기초안전보건교육 → 교육기관 “바로가기” 선택
교육실시 기관
의무주체
* 산업안전보건관리비에서 기초안전∙보건교육에 소요되는 비용(교육비, 출장비, 참여수당)을 사용할 수 있으므로
적극 교육지원(산업안전보건관리비는 하청업체의 안전보건관리 비용이 포함된 것임)

## Slide 17
교육대상
법 적용일 이후 건설현장에 신규로 채용된 일용근로자
(채용 전 다른 현장에서 기초안전∙보건교육을 이수한 경우는 제외)
교육내용
및 시간
교육절차
교육실시 의무
위반시 처분
교육을 미실시한 사업주에게 500만원 이하의 과태료 부과

## Slide 18
교육 이수자
조회 및 발급(예)
안전보건공단 홈페이지 이용시

## Slide 19
교육 이수자
조회 및 발급(예)
스마트폰 이용시

## Slide 20
건설업 기초안전∙보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
건설 일용근로자를 판단하는 기준은 무엇인가요?
일용근로자는「산업재해보상보험법」 시행령 제23조에 “일 단위로 고용되거나 근로일수에 따라 일당(미리 정하여진 1일 동안의 근로시간에 대하여 근로하는 대가로 지급되는 임금을 말한다) 형식의 임금을 지급받는 근로자(다만, 3개월 이상 계속 근무하거나 근로형태가 상용근로자와 비슷한 경우는 제외)”로 규정되어 있습니다. 따라서, 건설 일용근로자의 여부는 위 규정을 참고하여 사용자와 근로자 간의 근로계약 내용(근로계약, 고용형태, 임금지급 방법 등)을 종합적으로 고려해서 판단해야 합니다.
건설업 기초안전∙ 보건교육을 실시할 의무가 있는 사업주는 도급인(원청업체)과 수급인 (하청업체) 중 누구인가요?
근로자에게 건설업 기초안전∙보건교육을 실시해야 하는 사업주는 근로자를 직접 채용 하는 사업주입니다. 따라서 근로자를 수급인(하청업체)이 채용한 경우에는 수급인(하청업체)에게 의무가 있습니다. 대신, 도급인(원청업체)은 「산업안전보건법」 제29조 제2항 제3호에 따라 수급인이 근로자에게 안전∙보건교육을 제대로 실시하도록 지도 및 지원을 해야 합니다.

## Slide 21
건설업 기초안전∙ 보건교육은 언제 실시해야 하나요?
「산업안전보건법」 제31조의2에 따라 “건설업의 사업주는 건설 일용근로자를 채용할 때에는 그 근로자에 대하여 건설업 기초안전·보건교육을 이수”하도록 해야 합니다. 따라서 사업주는 건설일용근로자를 채용하기로 확정한 직후부터 작업현장에 배치하여 일을 하도록 하기 전까지 교육을 이수하게 해야 합니다.
근로자가 건설업 기초안전·보건교육을 이수했는지의 여부는 어떻게 확인하나요?
건설업 기초교육기관은 건설업 기초안전∙보건교육을 이수한 교육생에게 당해 교육장 에서 이수증을 즉시 발급하고 해당 사항을 전산 등록합니다. 따라서 근로자가 소지한 이수증으로 확인 가능하며, 이수증을 휴대하지 않았거나 분실한 경우는 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr →안전∙보건교육(화면 우측 중앙 위치) → 교육신청 → 건설업 기초안전∙보건교육 → 성명, 생년월일 입력 후 조회)를 통해서 확인할 수 있으며, 분실∙파손 등으로 재발급 받고자 할 경우에는 교육을 받았던 기관에 재발급을 신청할 수 있습니다.
건설업 기초안전·보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

## Slide 22
대부분의 건설공사는 도급사업으로 이루어지고 있는데 도급인(원청업체)은 어떤 역할을 해야 하나요?
「산업안전보건법」 제29조 제2항 제3호 및 같은 법 시행규칙 제30조 제3항에 따라, 도급인(원청업체)은 수급인(하청업체)인 사업주가 교육실시 의무를 이행할 수 있도록 장소를 제공하거나 보유한 교육자료∙교육장비를 제공(교육에 소요되는 비용 집행 등에 대한 협의 포함)하는 등의 의무를 이행해야 합니다.
건설현장에서 자체적으로 실시하던 정기교육이나 특별안전∙보건교육, 또 현장의 특성을 고려한 별도의 교육은 실시하지 않아도 되나요?
건설업 기초안전∙보건교육은 사업장 교육 중 일용근로자에게 1시간 이상씩 실시하던 “채용 시의교육”을 대체하는 것입니다. 따라서 “정기∙특별∙작업내용 변경 시의 교육 등”은 기존대로 실시해야 합니다. 아울러, 건설업 기초안전∙보건교육을 이수한 근로자가 “특별교육” 또는 “물질안전보건자료에 관한 교육”대상에 해당된다면 당해 업무에 배치 전 교육을 실시하여야 하며, 건설현장의 안전기준이나 안전수칙 등에 대한 교육은 건설현장에서 자율적으로 실시하면 됩니다.
건설업 기초안전∙보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

## Slide 23
’09년~’11년(3년간) 중 안전보건공단에서 실시한 “건설근로자 기초안전교육”을 이수한 근로자도 현행 건설업 기초안전∙보건교육을 받아야 하나요?
’09년~’11년도에 건설근로자 기초안전교육을 이수한 근로자는 ’12. 6. 1일 부터 시행 되는 건설업 기초안전∙보건교육을 받지 않아도 됩니다. 자신(또는 근로자)의 교육이수 여부는 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)→안전∙보건교육(화면 우측 가운데 위치) → 건설안전 → 건설업 기초안전∙보건교육 → 교육을 이수한 근로자 조회에서 확인할 수 있습니다.
교육 이수증(플라스틱 카드 형태)을 발급받고자 할 때는 안전보건공단 일선기관(서울∙ 중부∙대전∙대구∙부산∙광주지역본부 및 서울북부∙경기∙전남동부 지사)에 신청하면 됩니다. 단, 교육 이수증에는 사진이 인쇄되므로 ’09년~’11년도 교육 이수자는 안전보건공단에 직접 방문해야 하며, ’12년 이후 교육을 이수한 사람은 교육기관에 재발급 신청을 해야 합니다.
건설업 기초안전∙보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

## Slide 24
건설업 기초안전∙보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
건설업 기초안전∙보건교육을 실시할 때 현장의 교육장이 120㎡ 가 되지 않을 경우 인근의
동사무소 및 구청 내에 교육장 및 강의실을 임대하여 교육을 실시할 수 있는지 알고 싶습니다.
건설업 기초안전∙보건교육기관은 방문교육을 하고자 한다면 사업주 등이 제공하는 교육전용의 강의실에서 적정 인력 및 장비를 갖추고 교육 인원을 1회 50명 이내에서 연면적 기준에 적정한 교육 인원을 편성하여 실시할 수 있습니다. 따라서 사업주 등이 동사무소 또는 구청 등의 교육전용 강의실을 임대하여 교육 실시를 요청할 경우 위 기준을 지켜서 실시한다면 방문교육을 하여도 무방합니다. 단, 교육실시 장소를 건설업 기초교육기관이 제공하는 경우는 지부 또는 출장소가 되므로, 당해 장소를 법정 인력∙ 시설 및 장비를 갖추어 지부 또는 출장소로 등록하고 교육을 실시하여야 합니다.
건설업 기초안전∙보건교육은 재교육 또는 보수교육이 있나요?
건설업 기초안전∙보건교육은 건설 일용근로자가 건설현장에 채용될 때마다 교육을 반복적으로 받아야 하는 것을 개선하기 위해 마련된 제도이므로 재교육(또는 보수교육 등)에 대한 규정은 없습니다. 따라서, 건설업 기초안전∙보건교육을 이수한 일용근로자는 다른 현장으로 이동해도 다시 건설업 기초안전∙보건교육을 받지 않아도 됩니다.

## Slide 25
건설업 기초안전∙보건교육을 건설현장 안전교육장에서 실시하여도 되는지요?
만약 된다면 구비하여야 할 것이 있나요?
「산업안전보건법」제31조의2 제3항 및 「산업안전∙보건교육규정」 제13조의2 제4호에 따라 건설업의 사업주가 제공하는 교육전용의 강의실을 건설업 기초안전∙보건교육 기관이 방문하여 교육을 실시할 수 있습니다. 이 경우 교육기관은 출장교육에 따른 사전 승인을 공단으로 부터 받고 강의실의 연면적은 60㎡ 이상이어야 하며 연면적 기준에 따라 교육생 수에 제한이 있습니다. 교육은 안전 및 보건강사가 전문 분야별로 각각 강의를 하여야 하고, 교육에 필요한 비품 및 방음∙온도∙조명 등의 적정한 교육 환경을 확보하여 교육의 효과가 떨어지지 않도록 노력하여야 합니다.
건설업 기초안전∙ 보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

## Slide 26
건설업 기초안전∙보건교육에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
현장 방문교육을 실시할 때 강사 인력은「산업안전보건법」 시행령 별표6의3 제2호에서 정하는 인력기준 가항목 및 나항목의 인원 3명이 모두 있어야 하나요?
건설업 기초안전∙보건교육기관은 인력기준 가항목이나 나항목의 구분 없이 교육기관 등록인력 중 건설안전 및 산업보건∙위생 분야의 교육내용에 적합한 인원을 각 1명 이상 배치(교육실시)하여야 합니다.
건설업 기초안전∙보건교육기관은 어디서 확인할 수 있나요?
건설업 기초안전∙보건교육기관은 안전보건공단 홈페이지(http://www.kosha.or.kr)에서 안전보건교육→건설업 기초안전∙보건교육→교육기관 바로가기를 선택하면 건설업 기초 안전∙보건교육기관 현황과 교육기관별 교육계획, 교육기관 홈페이지를 확인할 수 있습니다.
건설업 기초안전∙보건교육과 관련하여 안전관리비로 지출이 가능한 항목은 어떻게 되나요?
건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2017-8호, 2017. 2. 7.) 제7조 제1항 제5호에 따라 건설업 기초안전∙보건교육에 소요되는 교육비는 안전관리비로 사용할 수 있습니다. 또한, 건설업 기초안∙전보건교육기관에 직접 가서 교육을 받을 경우 참여 근로자에게 지급하는 출장비나 업무수당도 안전관리비로 사용할 수 있습니다 (단, 수당은 교육에 소요되는 시간의 임금을 초과할 수 없다).

## Slide 27
건설업 클린사업장 조성지원 사업
산업재해보상보험을 가입하고 보험료를 체납하지 않은 소규모 건설공사 현장(공사금액 20억원 미만)에서 추락(떨어짐)방지용 안전시설 시스템 비계, 안전방망, 사다리형 작업발판을 임차 및 구입에 소요되는 총 비용의 50~65%, 현장당 최대 2천만원까지 지원해 주는 사업입니다.

## Slide 28
사업목적
기술∙재정적 능력이 취약하여 재해발생 가능성이 상대적으로 높은 공사금액 20억원 미만 소규모 건설현장의 추락(떨어짐) 방지용 안전시설(시스템비계, 안전방망, 사다리형 작업발판)에 소요되는 임차 및 구입비용의 일부를 보조함으로써 건설재해 예방에 기여하고자 하는데 있습니다.
추진근거
「산업안전보건법」 제62조(산업재해예방활동의 촉진)
산업재해예방시설 자금 융자 및 보조지원사업 운영규정(규칙)
사업예산 및
시행기간
사업예산 : 200억원(2017년)
시행기간 : 연중 수시(재원 소진 시까지)

## Slide 29
보조금
지원절차
* 보조금(1차) 지급
보조금(1차) 지급을
신청하는 사업주에게
보조결정 금액의 최대
70% 까지 지급가능
보조 대상∙
조건 및
대상설비 등
산업재해보상보험에 가입하고 보험료를 체납하고 있지 않은, 공사금액 20억원 미만 소규모 건설현장의 추락(떨어짐)방지용 안전시설(시스템비계, 안전방망, 사다리형 작업발판)을 설치하는 건설 사업주
보조대상(지원대상)
• 전년도 토목∙건축공사업 시공능력평가액 순위 상위 700위 이내 건설 사업주
• 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제17조에
따른 상호출자 제한 기업집단 소속회사
• 지방자치단체 등 공공단체 및 보조금 제한 기한이 종료되지 않은 사업주
보조 제외 대상

## Slide 30
같은 현장 당 최대 2,000만원 이내에서 시스템비계 임대∙설치∙ 해체, 안전방망 설치, 사다리형 작업발판 구입에 소요되는 총 비용 중 공사금액 3억원 미만은 65%, 3억원 이상 10억원 미만은 60%, 공사금액 10억원 이상 20억원 미만은 50% 지원
시스템비계 보조지원을 신청할 경우 플라잉넷 또는 수직보호망 중
한개 품목 이상 필수 신청(비계 설치 최고 높이 10m 이상)
- 현장 여건 등을 고려하여 플라잉넷 또는 수직보호망 중 1면 이상 보조지원 신청
- 보조금 총액이 2천만원을 초과할 경우 시스템비계만 신청 가능
* 공공기관 및 지방자치단체 등에서 발주하는 관급공사 현장은 공단 지원
금액에서 도급내역에 포함된 강관비계 금액, 안전방망 금액을 차감 후 지원
공공 발주공사 보조금액=(보조대상 설비금액-보조대상 설비 내역 금액)×0.5~0.65
보조 조건
보조 대상∙
조건 및
대상설비 등

## Slide 31
보조 대상∙
조건 및
대상설비 등
시스템비계*
- 주요 구성항목 :
수직∙수평재, 가새재, 안전난간, 가설계단,
작업발판 및 부속품 등 일체
사다리형 작업발판
- 지원한도 : 현장 당 3개 이내 및 동일 사업주 당 연간 6개 이내
- 넘어짐(전도) 및 떨어짐(추락) 우려가 높은 기존 A형 사다리는 제외
* 시스템비계
건설현장 구조물 외부에 설치하는 떨어짐(추락)
방지용 안전시설로서 수직재, 수평재, 가새재,
안전난간, 작업발판 및 부속품 등을 포함한
조립형 비계
대상 설비

## Slide 32
보조 대상∙
조건 및
대상설비 등
안전방망 : 플라잉넷 및 수직보호망은 시스템비계 설치 현장에
한하여 지원
대상 설비

## Slide 33
보조한도액
- 같은 현장* 당 최대 2천만원 이내(같은 사업주 당 연간 2개소 이내)
보조 대상∙
조건 및
대상설비 등
보조기간
- 시스템비계 및 안전방망 보조 한도기간 : 최대 5개월 이내
> 투자완료(설치확인) 요청기한 : 결정통보일로부터 4개월 이내
- 안전방망 투자완료(설치) 확인 요청기한 : 결정통보일로부터 4개월 이내
- 사다리형 작업발판 투자완료(구입) 확인 요청기한 : 결정통보일로부터
1개월 이내
> 사용기한 : 구입완료 확인 후 4개월 이상 현장에서 사용
* 같은 현장 : 사업장관리번호와 사업개시번호로 구분
* 보조대상자의 연장 요청 시 1회에 한하여 1개월 연장 가능
보조한도액 및 기간

## Slide 34
보조 대상∙
조건 및
대상설비 등
공급(임대)업체
- 공급(임대)업체 등록신청서 작성 후 첨부 서류와 같이 공단 본부로
제출(연중 수시)
보조지원을 받으려는 건설 사업주
- 산업재해예방시설자금 보조지원 신청서(산업재해예방 설비 투자계획서 포함)
작성 후 제출서류를 첨부하여 사업장 소재지를 관할하는 지역본부∙지사에
직접 방문하여 제출
* 첨부서류 : 공단 홈페이지 → 사업안내/신청 → 건설안전 → 클린사업장 조성지원(건설) →
자료실 참조
* 등록기준
산업재해보상보험에 가입하고, 2017년 공단 클린사업 공급(임대)업체로 참여를 희망하는 업체
* 공단 홈페이지 → 사업안내/신청 → 건설안전 → 클린사업장 조성지원(건설) → 자료실 참조
사업참여 방법

## Slide 35
건설업의 사업주 또는 자체 사업을 하는 자는 건설재해 예방과 자율 안전관리 시스템을 정착하기 위하여 산업안전보건관리비의 사용방법 및 재해예방 조치 등에 관하여 재해예방 전문지도기관으로부터 기술지도를 받아야 됩니다. 「산업안전보건법」 제30조의2

## Slide 36
* 총 공사금액 :
서면상 계약한 금액은 물론
별도로 재료를 제공받을 때는
그 재료의 시가환산액을 포함
하는 금액으로 부가가치세를
포함하는 공사금액
기술지도 대상 사업장
법적 근거 및
현장 비치서류
「산업안전보건법」 제30조의2
사업주 또는 자체사업을 하는 자는 공사착공 전날까지 재해예방
전문지도기관과 별지 제42호 서식에 따라 기술지도 계약을 체결하고
그 증명서류를 비치하여야 합니다.

## Slide 37
법적 근거 및
현장 비치서류
사업주 또는 자체사업을 하는 자는 월 1회 기술지도를 받아야 하며, 공사금액이 40억원 이상인 공사에 대해서는
- 건설공사 지도분야의 경우 산업안전지도사(건설분야) 또는 건설안전기술사
- 전기공사 또는 정보통신공사 지도분야의 경우는 산업안전지도사(건설 또는
전기분야), 건설안전기술사, 전기안전기술사 또는 건설안전∙산업 안전기사
로서 건설안전 실무경력 9년 이상인 사항이 4회마다 1회 이상 방문한 기술
지도 결과보고서를 비치하여야 합니다.
기술지도 계약 미체결 또는
지연체결 시
처분사항

## Slide 38
기술지도 내용
떨어짐, 맞음, 무너짐, 감전
등의 재해예방 및 위험기계∙
기구의 방호조치및 검사
등에 관한 사항
근로자의 안전∙보건교육 및
개인보호구의 선택, 취급 및
착용에 관한 사항
산업안전보건관리비의
효율적인 집행에 관한 사항
및 무재해운동에 관한 사항
기타 법령의 규정에 의하여
당해 사업장에서 이행하여야
할 사항

## Slide 39
위험성평가 인정이란?
위험성평가를 실시하고 위험성평가 인정신청서를 제출한
사업장에 대해 사업장의 위험성평가 실태를 위험성평가 기준 및
인정절차에 따라 공단 심사원이 객관적으로 심사하여 일정기준
이상의 사업장에 대하여 안전보건공단 지역본부장 또는 지사장이 인정서를 발급하는 것을 말합니다.

## Slide 40
신청 대상
사업장
총 공사 금액 120억원(토목공사는 150억원)미만의 건설공사
위험성평가
인정절차

## Slide 41
위험성평가
인정절차
위험성평가 인정을 받고자 하는 사업장은 “「위험성평가」인정신청서”를
해당 사업장을 관할하는 안전보건공단(http://kras.kosha.or.kr)에 제출
하시면 됩니다.
- 위험성평가에 필요한 「위험성평가」 사업주∙평가담당자 교육 신청서를
작성하여 공단 또는 공단에서 인정한 민간기관에 제출하고 교육을 받을 수
있습니다.
- 컨설팅 : 전년도에 공시한 시공능력 평가액 순위가 200위 초과인 종합
건설업체 본사 또는 총 공사금액 120억원 미만 건설공사 등을 대상으로
사업주가 스스로 위험성평가를 할 수 있도록 전체 공정(작업)중 일부를
컨설팅 해드립니다.
위험성평가
인정을 받을시
혜택
인정 유효기간(3년) 동안 정부의 안전∙보건 감독을 유예받을 수
있습니다.
정부 포상 또는 표창의 우선 추천 등을 받을 수 있습니다.
* 총 공사금액 :
컨설팅 지도대상이 아닌 경우에는 위험성평가 지원시스템 KRAS에 등록된 민간전문가 또는 민간기관을 통해
컨설팅을 받을 수 있습니다.

## Slide 42
* 「위험성평가」인정(재인정)신청서 및 「위험성평가」 관련 공단 교육∙컨설팅 「위험성평가」 홈페이지
(www.kras.kosha.or.kr) → 게시판 → 자료실에서 다운로드 받을 수 있습니다.

## Slide 43
인간존중의 이념을 바탕으로 사업주와 근로자가 다같이 참여
하여 자율적인 산업재해 예방운동을 추진함으로써, 안전의식을 고취하고 나아가 일체의 산업재해를 근절하여 인간중심의 밝고 안전한 사업장을 조성하기 위함이 무재해운동 추진 목적입니다.
「산업안전보건법」 제4조 및 동법 시행령 제3조의4

## Slide 44
무재해운동의
정의
무재해운동이라 함은 사업장의 업종·규모에 따라 정해진 무재해 기간 목표를 달성하기 위해 사업주가 추진계획을 수립하여 무재해 운동의 개시를 선포하고, 자율적인 방법으로 근로자들이 전원 참여 하는 안전관리 시책을 추진하며, 추진에 필요한 사항에 대하여 공단의 지원을 받아 정해진 목표를 달성하면 달성사실을 공단의 확인을 거쳐 인증을 받는 일련의 활동을 말합니다.
무재해운동의
개시신청
사업장에서 무재해 목표달성 시간을 인정 받기 위해서는 무재해운동을 개시한 날로부터 14일 이내에 무재해운동 개시신청서를 아래의 2가지방법으로 공단에 제출하셔야 합니다.
* 신청방법
공단 홈페이지 접속 → 사업안내/신청
→ 안전문화홍보
→ 사업장 무재해운동 → 개시신청서 제출
① 사업장 소재지를 관할하는 지역본부 또는 지사에 FAX, 우편, 방문
② 공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) 를 통한 제출

## Slide 45
무재해운동의
추진절차

## Slide 46
무재해운동의 개시신청서
신청서 양식은 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)
→ 사업안내/신청 → 안전문화홍보 → 사업장무재해운동 → 무재해 자료실에서 다운로드 받을 수 있습니다.

## Slide 47
토목∙건축공사 현장에서 산소결핍 위험장소에 대한 인식 부족,
질식재해 방지 조치 등이 미흡하여 재래형 재해인 산소결핍
재해가 종종 발생하고 있습니다. 공단에서는 건설 현장 근로자의 건강보호∙유지 및 증진을 위해 질식재해예방 장비를 무상 대여, 건설일용직 근로자들의 특수건강진단 비용지원 등의 사업을 하고 있습니다.

## Slide 48
밀폐공간작업 보유 사업장
질식재해예방 지원
출입이 제한되어 있어 근로자가 상시 출입하지 않는 공간으로 환기가 불충분한 상태에서 산소 결핍(산소 농도가 18% 미만인 상태)이나 유해가스로 인한 건강장해 또는 인화성물질에 의한 화재, 폭발 등의 위험이 있는 장소를 말합니다.
- 밀폐공간은 반드시 산소 결핍 상태이거나 유해가스로 차 있는 상태만을
의미하지 않으며, 근로자가 상시 거주하지 않는 공간이면서 환기가
불충분하여 유해가스, 불활성 기체가 존재하거나 유입될 가능성이 있는
공간도 밀폐공간으로 분류하고 관리해야 합니다.
* 대여방법
공단 홈페이지 접속 후
“사업안내/신청→직업건강→
질식재해예방 장비대여 신청” 메뉴에서 온라인으로 신청 후 접수되면 해당 지역본부 ∙
지사를 방문하여 대여
밀폐공간 정의

## Slide 49
밀폐공간작업 보유 사업장
질식재해예방 지원
맨홀, 정화조, 오(폐)수처리장 등의 밀폐공간에서 발생하는 질식재해 예방
콘크리트 양생작업 현장, 맨홀, 정화조, 오(폐)수처리장 등의 밀폐 공간 보유사업장(밀폐공간 작업장소는「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조의 별표18에서 규정)
사업목적
사업대상
콘크리트 양생작업 현장, 맨홀, 정화조 등의 작업현장을 방문하여 질식위험장소 점검지원
밀폐공간작업 보유 사업장
질식재해예방 지원
사업내용

## Slide 50
밀폐공간작업 근로자에 대한 질식재해예방 교육지원
- 교육은 집체교육을 원칙으로 하고, 사업장에서 방문교육 요청 시 지원 가능
질식재해예방 장비 무상대여 지원
- 대여장비 종류(6종) : 산소농도 측정기, 혼합가스(산소 포함) 농도 측정기,
환기팬, 공기호흡기, 송기마스크(에어라인 마스크), 구조용 삼각대(맨홀작업)
- 대여기간 : 작업 실시 기간에 한해 대여(보통 7일 내외, 필요시 연장 가능)
밀폐공간작업 보유 사업장
질식재해예방 지원
특수건강진단이란?
사업주가 건강진단 지정기관에서 화학물질, 소음, 분진 등 유해 인자에
노출되는 업무 종사 근로자의 건강을 보호∙유지하기 위해 실시하는 건강진단을
말합니다. (「산업안전보건법」 제43조[건강진단] )
건설일용직
근로자
특수건강진단 비용지원
사업내용
56.65 억원
2017년 예산
사업내용

## Slide 51
비용지원 목적
화학물질, 소음, 분진 등의 유해인자에 노출되는 근로자의 특수건강진단 비용을
지원하여 근로자의 건강보호와 업무상 질병 감소에 기여하기 위함입니다.
특수건강진단 1, 2차 검진 비용 전액을 지원해 드립니다.
건설일용직
근로자
특수건강진단 비용지원
재원 소진 시에는 신청 및 지원을 종료하므로 대상으로 선정된 사업장은
빠른 시일 내에 즉시건강진단 실시
특수건강진단 대상 유해인자를 보유하고 있는 사업장에서 유지·
보수 작업에 종사하거나 건설현장에서 특수건강진단 대상 유해
인자에 노출 되는 업무에 종사하는 건설일용직 근로자
지원대상
사업내용

## Slide 52
건설일용직
근로자
특수건강진단 비용지원
특수건강진단대상(「산업안전보건법」시행규칙 제98조 제2호 관련 별표12의2)
- 벤젠, 톨루엔, 노말헥산 등 유기화합물 108종
- 구리, 납, 수은 등 금속류 19종
- 무수초산, 질산 등 산 및 알칼리류 8종
- 불소, 브롬, 산화에틸렌 등 가스 상태 물질 14종
- 금속가공유 1종
- 허가 대상 유해물질 12종
- 곡물분진, 광물성 분진, 석면분진 등 분진 7종
소음, 진동 등 물리적 인자 8종
- 야간작업 2종
특수건강진단대상 유해인자

## Slide 53
건설일용직
근로자
특수건강진단 비용지원
안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)
- 사업안내/신청 → 직업건강 → [사업신청] 측정∙특검 비용지원 →
특수건강 진단 비용지원 바로가기 → 건설 일용직 근로자
- 신청 후 신청결과 확인에서 확인
지원신청 및 대상확인

## Slide 54
근로자건강
센터(분소)
설치∙운영
근로자건강센터(분소) 설치·운영 목적은?
- 근로자 건강관리에 취약한 50인 미만 소규모 사업장 근로자들의 건강
관리 지원을 위하여 “근로자건강센터(분소)”의 설치∙운영으로 근로자 질병
상담 등 다양한 직업건강서비스를 제공하여 근로자 건강보호에 기여
센터(분소)를 이용할 수 있는 대상은?
- 모든 근로자를 대상으로 하되 건강관리에 취약한 50인 미만 사업장
근로자를 우선적으로 지원
센터(분소) 이용 시 가능한 서비스 내용은?
- 근로자 건강(질병)상담실 운영(근로자 건강에 대한 모든 상담, 건강진단
결과에 따른사후관리 및 상담, 직무스트레스 상담, 업무적합성 평가 등)
- 직업환경(작업관리) 상담실 운영
- 근골격계질환 예방실 운영
- 뇌∙심혈관질환 예방실 운영
- 심리상담실 운영

## Slide 55
근로자건강
센터(분소)
설치∙운영
센터(분소)에는 어떤 사람들이 있나요?
- 직업환경의학 전문의, 간호사, 산업위생 전문가, 근골격계질환 전문가,
직무스트레스 상담 전문가 등 직업건강 관련 전문가들로 구성∙운영
어디에 가면 이용이 가능한가요?
- 센터 21개 지역, 분소 5개 지역 운영
9시~21시
센터(분소) 운영시간
(탄력적운영)
전액 무료
센터(분소) 이용요금

## Slide 56
근로자건강
센터(분소)
설치∙운영
희망하시는 사업장은 단체 예약 시 이동건강상담 및 집단 상담도 가능합니다.

## Slide 57
기업건강증진 컨설팅 지원
근로자 증진활동이란?
- 작업관련성질환 예방활동을 포함하여 근로자의 건강을 최상의 상태로
하기 위한 일련의 활동을 말합니다.
법적근거
- 「산업안전보건법」 제4조(정부의 책무) 및 동법 시행령 제3조6(건강증진
사업 등의 추진)에 건강증진활동에 관한 시책을 추진토록 마련되어
있으며, 고용노동부 고시(제2015-104호)에는 근로자 건강 증진활동
계획 수립∙시행, 추진체계, 촉진방법 및 지원내용 등이 규정되어 있습니다.
회사에 어떤 도움?
- 사업장의 건강문제를 노∙사 협의로 자율적으로 해결하여 원만한 노∙사
관계가 형성
- 질병 유소견율의 감소, 질병 및 산재로 인한 근로손실 일수의 감소, 의료비의
감소 등을 통한 생산성 향상 기대
* 작업관련성질환 :
작업관련 뇌 ∙ 심혈관질환,
근골격계질환 등 업무적
요인과 개인적 요인이
복합적으로 작용, 발생하는
질환

## Slide 58
기업건강증진 컨설팅 지원
지원절차는 어떻게 되나요?
- 작업관련성질환 예방활동을 포함하여 근로자의 건강을 최상의 상태로
하기 위한 일련의 활동을 말합니다.
어떤 프로그램을 해야하나요?
- 뇌∙심혈관계질환 예방, 근골격계질환 예방, 직무스트레스 예방, 생활습관
개선 프로그램 등 전반적인 건강증진 활동을 수행하는 것이 효과적이지만,
사업장의 요구도에 따라 우선순위를 정하여 추진할 수도 있습니다.
지원절차

## Slide 59
기업건강증진 컨설팅 지원
참여방법은?
- 공단 지역본부∙ 지사에 「건강증진활동 지원신청서」를 제출하시면
됩니다. (고용노동부 고시(제2015-104호)중 지원신청서 참조)
공단에서는 무엇을 지원하나요?
- 방문컨설팅 지원(지역본부)
• 사업장을 방문하여 신청사업장의 근로특성, 근로자 건강특성
등을 분석하여 건강증진활동 추진을 위한 컨설팅(건강증진활동
수준평가)을 실시
• 사업장 요청 시 공단 건강증진사업*과 연계하여 사업장에 필요한
활동을 지원
• 건강증진 정보자료제공, 교육지원 등 실시
- 협업지원(산업보건관리전문기관)
• 사업장의 요구도와 수준을 고려하여 건강정보 제공, 건강증진
교육(강사) 등을 지원
*건강증진사업 :
작업관련 뇌·심혈관질환,
근골격계질환 등 업무적
요인과 개인적 요인이
복합적으로 작용, 발생
하는 질환

## Slide 61
산업재해는 재해를 당한 본인은 물론 그 가정에 불행을 안겨주고 기업과 국가는 인력손실로 인한 생산성 저하 등 막대한 경제적 손실을 안겨줍니다.
’15년 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액은 약 20조 4천억원, 근로손실일 수는 47,538천일
산업재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위해 유해·위험요인을 제거하고, 재해 및 직업병을 예방함으로써 근로자가 안전하고 쾌적한 환경에서 일을 할 수 있도록 기업에서 관리하는 것을 말합니다.
산업안전보건관리란

## Slide 62
산업재해란
근로자가 업무에 관계되는 건설물∙설비∙원재료∙가스∙증기∙분진 등에 의하거나 작업 또는 기타 업무에 기인하여 사망 또는 부상 하거나 질병에 걸리는 것을 말합니다.
산업재해
발생현황
전체 산업에서 하루 평균 재해자는 약 250명, 사망자는 약 5명이 발생하고 있습니다.

## Slide 63
국내 건설업
산업재해
발생현황
최근10년간(’06년~’15년) 우리나라 건설업 산업재해 발생현황을
보면 하루 평균 재해자가 58명 발생하고, 이 중 2명은 사망하는 것
으로 분석되고 있습니다.
’15년 사고성 사망재해(437명)의 발생형태를 분석해 보면
➊ 떨어짐, ➋ 부딪힘, ➌ 맞음, ➍ 무너짐, ➎ 깔림∙뒤집힘 형태
(5대 사망재 해 발생형태)로 분석되었으며, 5대 사고성 사망재해
유형이 ’15년 건설 사고성 사망재해(437명) 중 87.6%(383명)를
점유하고 있습니다.
또한, 2015년 건설업 사고성 사망자 437명에 대한 작업 공종별
발생 현황을 보면
➊ 철근콘크리트 작업, ➋ 건설기계 관련 작업, ➌ 비계 등 가설구조물
작업, ➍ 설비 ∙ 배관작업, ➎ 교통사고 순으로 재해다발 공종인 것으로
분석되었습니다. 따라서, 이러한 작업 공종을 수행할 때 ➊ 떨어짐,
➋ 부딪힘, ➌ 맞음 등 5대 사고성 사망재해 유형에 의해 재해가 발생
하지 않도록 사업주는 안전보건 시설을 설치하고 근로자는 개인보호구
착용, 안전시설 해체금지 등 기본적인 안전수칙을 준수하여야 합니다.

## Slide 64
발생형태별
사망재해
발생현황
2015년 건설업 사고성 사망재해자 437명

## Slide 65
「산업안전보건법」
「산업안전보건법」
검색방법
국가법령정보센터(www.law.go.kr) 접속 → 검색창에 →
「산업안전보건법」 입력
고용노동부(www.moel.go.kr) 접속 → 정보공개 → 법령정보 →
현행법령 → 산업안전보건관련
안전보건공단(www.kosha.or.kr) 접속 → 정보마당 → 법령/지침
정보 → 산업안전보건법령 검색
산업안전보건법령은 고용노동부 소관 법령으로서 1개 법률,
1개 시행령, 3개 시행규칙으로 구성되어 있습니다.
「산업안전보건법」 법
「산업안전보건법」 시행령 시행령
「산업안전보건법」 시행규칙 시행규칙
산업안전보건기준에 관한 규칙 안전보건규칙
유해∙위험작업의 취업제한에 관한 규칙 취업제한규칙

## Slide 66
「산업안전보건법」은 사업주 및 근로자에게 의무를 부여하고 있습니다.
산업안전·보건관리는 사업주 책임하에서 행해져야 하며, 사업주는 기업경영을 총괄 지휘하고 조직내의 모든 안전보건관리에 대한 책임을 지게 됩니다.
또한 근로자의 안전확보를 위해서 노력하여야 하고 근로자는 사업주의
안전·보건조치가 효과를 얻을 수 있도록 적극 협조하여야 합니다.
「산업안전보건법」 제5조 및 제6조

## Slide 67
사업주의 의무
「산업안전보건법」은 근로자의 안전∙보건을 유지∙증진하기 위해
필요한 사항을 사업주에게 부여하고 있습니다.
의무사항
• 국가에서 시행하는 산업재해예방 시책 등을 준수하여야 합니다.
• 산업재해발생 보고의 의무가 있습니다.
• 산업재해기록∙보존의 의무가 있습니다.
• 산업안전보건법령 요지 게시 등의 의무가 있습니다.
• 유해∙위험한 장소에 안전∙보건표지를 부착하여야 합니다.
• 안전∙보건상 필요한 조치를 하여야 합니다.
• 근로자의 생명을 지키고 안전∙보건을 유지∙ 증진 시켜야 합니다.
• 안전보건규정을 작성하여 사업장에 게시하거나 근로자에게 알리는 등의 의무가
있습니다.
사업주의 법률상 책임
사업주는 근로자 임금지불 뿐만 아니라 근로자의 신체와 생명에 생길 수 있는 위험으로 부터 근로자를 보호할 의무를 가지며, 안전조치 의무를 위반하고 있지 않음을 사업주가 입증하셔야 합니다. 예를 들면 평소에 작업에 대한 안전∙보건교육을 충분히 실시하고 있었다든지,
작업 시 사용하고 있었던 기계∙설비는 안전하게 방호조치 등을 하였음을 사업주가 입증하셔야 합니다.

## Slide 68
근로자의 의무
근로자는 산업재해예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 사업주가
실시하는 산업재해방지에 관한 조치를 따라야 합니다.
의무사항
• 근로자는 사업주가 행한 안전∙보건상의 조치사항을 지켜야 합니다.
• 사업주가 실시하는 근로자 건강진단을 받아야 합니다.
• 사업주가 제공한 안전모, 안전화 등 보호구 착용 의무가 있습니다.

## Slide 69
건설현장에서의 준수사항
사업주가 꼭 지켜야 할 사항
➊ 작업조건에 맞는 안전모, 안전대 등 보호구를 지급하고 착용토록 조치
➋ 작업발판 및 개구부 등 근로자가 떨어질 위험장소에 안전난간, 울타리 및
덮개 설치
➌ 물체가 떨어질 위험이 있는 장소에는 낙하물방지망, 방호선반 등 설치
➍ 지반의 굴착장소 등에는 안전기울기 유지, 흙막이 지보공 등 설치
➎ 거푸집동바리 구조검토 실시 및 조립도에 따라 조립
➏ 건설현장에 종사하고자 하는 근로자에 대해 기초안전∙보건교육 실시
(’12.7.1부터)
➐ 산업안전보건관리비는 사용목적(근로자 안전보건 확보)에 맞게 집행
➑ 공사규모에 따라 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 등 선임,
업무수행 및 관련 서류 비치

## Slide 70
건설현장에서의 준수사항
근로자가 꼭 지켜야 할 사항
➊ 사업주가 지급한 안전모, 안전대 등 보호구를 반드시 착용
➋ 급박한 위험상황 시 작업을 중지한 후 대피하고, 그 사실을 상급자에게 보고
➌ 유해∙위험한 작업, 기계∙기구 등의 방호조치 해체금지 및 방호조치 기능이
상실된 것을 발견시 지체없이 사업주에게 신고
➍ 차량계하역운반기계 운전자가 운전정지 시 시동키를 운전대에서 분리
➎ 사업주가 지시한 각종 안전조치 사항(장비유도, 제한속도 등) 준수
위 내용은 근로자의 안전보건 확보를 위한 최소한의 조치이며,
또 다른 안전∙보건조치 사항은 산업안전보건법령을 참고하셔야 합니다.
아울러, 「산업안전보건법」을 위반하면 적발 즉시 형사∙ 행정적 제재가 부과될
뿐만아니라 경제적으로 많은 손실을 입게 됩니다.
* (법위반) 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금, 5천만원 이하의 과태료 부과
* (재해발생) 인력손실, 산재보험료 할증, 공사 지연 등 2차적인 문제 야기

## Slide 71
산업재해가 발생하였을 때에는 재발방지를 위해 재해발생 원인과
재발 방지 계획 등을 사업주가 기록하고 보존하도록 의무화하고 있고, 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 관할 지방고용노동관서에
산업재해 조사표를 제출하여야 하며, 중대재해는 지체없이 관할 지방
고용노동관서에 보고토록 의무화하고 있습니다.
「산업안전보건법」 제10조

## Slide 72
「산업안전보건법」
에서 용어 정의

## Slide 73
재해발생 기계의 정지 및 재해자 구출
병원 긴급 후송 : 환자에 대한 응급처치와 동시에 119구급대,
병원 등에 연락하여 긴급 후송
보고 및 현장보존 : 관리감독자 등 책임자에게 알리고, 사고원인 등
조사가 끝날 때 까지 현장 보존
산업재해
발생 시
조치사항 및
처리절차
재해자 발견시 조치사항
산업재해(3일 이상 휴업)가 발생한 날부터 1개월 이내에 관할
지방고용노동관서에 산업재해조사표를 제출하여야 합니다.
중대재해는 지체없이 관할 지방고용노동관서에 전화, 팩스 등
으로 보고
산업재해 발생보고
보고사항
➊ 발생개요 및
피해상황
➋ 조치 및 전망
➌ 그 밖의 중요사항

## Slide 74
산업재해가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 기록하고, 3년간 보존
➊ 사업장의 개요 및 근로자의 인적 사항
➋ 재해발생의 일시 및 장소
➌ 재해발생의 원인 및 과정
➍ 재해 재발방지 계획
산업재해
발생 시
조치사항 및
처리절차
산업재해 기록∙보존
재발방지 계획에 따른 개선활동 실시

## Slide 75
* 위 서식은 본 교안에서 안내한 페이지「산업안전보건법」
검색방법으로 아래 서식(시행규칙1 별지 제1호 서식)을 다운로드 받을 수
있습니다.
* 위 서식은 고용노동부 지방고용노동관서 홈페이지에 게시된 샘플
서식으로, 고용노동부 홈페이지(www.moel.go.kr)→「중대재해
발생 보고서」로 검색하여 다운로드 받을 수 있습니다.

## Slide 76
산업재해 발생 시 재발방지계획을 수립하여야 합니다.
산업재해는 반복해서 발생하는 속성이 있기 때문에 발생한
산업재해를 분석∙검토하여, 동종재해 또는 유사재해의 재발방지에
노력하여야 합니다. 「산업안전보건법」에서는 재해 재발방지 계획을
기록∙보존(3년간)하도록 의무화하고 있습니다. 「산업안전보건법」 제10조

## Slide 77
산업재해 발생 원인의 분석 및 검토는 일반적으로 다음과 같은 순서로 실시합니다.

## Slide 78
재해요인 파악 시「산업안전보건법」에서 요구하는 사항 위주로
도출합니다.
재해요인
도출 (예시)

## Slide 79
산업재해
재발방지계획
수립
재발방지계획
수립을 위한
자료 활용 방법
도출된 재해요인으로 파악된 문제점 및 재해원인을 근거하여 구체적
이고, 실시 가능한 내용으로 물적 ∙ 인적 ∙ 관리적 측면에서 재발방지
계획을 수립
수립된 내용에 대해서는 사업장 근로자에게 전달하여 전체적으로 공유
공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)접속 → 정보마당 → 산업재해 통계 →
국내 재해사례를 검색하여 재해원인 및 대책을 참조하여 작성

## Slide 80
재해 재발방지 계획서 서식(예시)

## Slide 81
산업재해 발생 시 근로복지공단에
요양신청 절차를 알아 둘 필요가 있습니다.
사업장 내에서 근로자가 업무상의 사유로 부상, 질병, 장해 또는 사망이
발생하면 산재지정병원에서 치료중인 상태에서 요양급여 신청서를 관할
근로복지공단에 신청 후 공단에서 승인여부를 결정 받아 요양급여를
받을 수 있습니다.

## Slide 82
산재보상서비스
절차도
요양신청 절차

## Slide 83
재해자의 인적사항, 재해 목격자, 사고 경위 등을 기재하고 사업주와 신청인(재해자) 날인
- 신청서 제출 위임란에 날인하면 의료기관이 토탈 서비스를 통해 접수 가능
만약, 사업주 날인 거부 시 거부사유를 구체적으로 기재하면 사업주 날인 없이 제출 가능
병원에 제출하여 요양급여 신청서 뒷면에 의사소견서 작성
사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사, 병원, 회사에 각 한부씩 제출
또한, 업무상질병(일부상병 제외)은 업무상 질병판정위원회에서 심의
요양급여 신청서 작성
요양신청 절차
신청서를 제출 받은 소속 기관장은 업무상 질병에 대하여 7일 이내에 판정위원회에 심의를 의뢰하고, 판정위원회는 20일 이내(1차 10일 이내 연장 가능)에 심의하여 그 결과를 해당 소속기관장에게 통지

## Slide 84
업무상 사유에 의한 재해여부가 명확한 경우 7일 이내에 요양승인 여부 결정 통지
업무내용이나 사고 경위 등에 대한 구체적 사실관계 확인이 필요한 경우 처리기간이 지연될 수 있으며 업무상 질병의 경우 업무와의 인과관계 확인에 오랜 기간이 소요될 수 있음
업무상 재해여부 확인 및 결과통지
요양 불승인 처분을 받았을 경우 그 처분에 이의가 있을 때 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내에 처분지사를 경유하여 공단 산재 심사실에 심사 청구하거나 관할 행정법원에 행정소송 제기
단, 업무상질병판정위원회의 심의를 거쳐 불승인 결정된 경우에는 심사청구 절차 없이
처분지사를 경유하여 고용노동부 산업재해보험재심사위원회에 재심사 청구하거나
관할 행정법원에 행정소송 제기
불승인 통지에 관한 이의 신청
요양신청 절차

## Slide 85
장해급여
근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸려 치유되었으나
신체에 정신적 또는 육체적 장해가 남아 장해급여 지급대상에 해당될
경우 장해등급에 해당되는 지급일수에 평균입금을 곱하여 지급되는
보험급여입니다.

## Slide 86
유족급여
근로자가 업무상 사유로 사망한 경우 그 당시 부양하고 있던 유족에게
급여를 지급하는 보험급여입니다.
구비서류
- 사망진단서 또는 사체검안서 1부
- 근로자의 사체부검 소견서(사인 미상인 경우) 1부
- 주민등록등본 또는 호적등본(주민등록등본으로 수급권자 확인이 곤란한 경우) 1부
- 기타 평균임금 및 업무상 사망을 입증할 수 있는 서류 각 1부

## Slide 87
장해급여
업무상 사유에 의한 부상 또는 질병으로 취업하지 못한(입원/통원)에
대하여 1일당 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액을 지급하는
보험급여입니다.
세부 참고사항
근로복지공단 홈페이지(http://www.kcomwel.or.kr)→산재보상서비스
요양급여 신청서 및 장해보상 청구서, 유족급여 청구서 등의 양식을 다운로드 하여 이용
근로복지공단 대표전화 : 1588-0075

## Slide 88
「산업안전보건법」은 산업재해예방의 책임을 사업주에게 부과하고
근로자에게는 이에 협력하도록 하는 한편 실효성 있는 산업재해예방을 위하여 사업장에 산업안전보건관리 체계를 구축하도록 하고 있습니다.
즉 사업장의 직책∙직급에 따라 차별화된 안전∙보건관리 책임을
부여함으로써 산재예방활동을 체계적으로 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

## Slide 89
관리적 사항
안전보건관리(총괄)책임자 선임 「산업안전보건법」 제13조
- 선임사실 확인 방법 : 현장에 비치된 선임사실을 증명할 수 있는 서류로 확인
안전관리자 선임 「산업안전보건법」 제15조
- 선임보고 확인 방법 : 선임한날 부터 14일 이내 고용노동부 보고 서류로 확인
대상공사
총 공사금액(발주자가 재료를 제공한 경우 그 재료의 시가 환산액 포함) 20억원 이상
* 관리책임자를 선임하였을 때에는 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 현장에 비치
선임방법
대상공사 : 공사금액 120억원(토목공사 150억원) 이상
안전관리자의 수 : 공사금액 800억원 이상 또는 상시 근로자 600명 이상 2명 (700억원
증가할 때마다 또는 상시 근로자 300명이 추가될 때마다 1명씩 추가)

## Slide 90
* 안전관리자를 선임한 날부터
14일 이내에 관할 지방고용노동
관서의 장에게 선임 보고서 제출
선임방법
공사금액이 800억원 이상인 경우에도 상시 근로자 600인 미만일 때 공사기간의 15/100에 해당하는 공사시작 및 종료 전 안전관리자(건설안전산업기사 이상 또는 기타 안전관리자 자격자 중 건설 안전관리자 경력 3년 이상인 자) 1명 선임 가능
장기계속공사(5년 이상)로서 공사금액이 800억원 이상인 경우에도 상시 근로자 600인 미만일 때 회계연도 공사금액이 전체의 5% 미만인 기간에는 안전관리자 수에서 1명을 줄여 선임 가능(건설안전산업기사 이상 또는 기타 안전관리자 자격자 중 건설 안전관리자 경력 3년 이상인 자 포함)
유해∙위험방지계획서 제출대상 공사로서 선임하여야 할 안전관리자 수가 3명 이상인 사업장은 건설안전기술사(건설안전기사 또는 산업안전기사로서 10년 이상 건설안전업무 수행, 건설안전산업기사 또는 산업안전산업기사로서 13년 이상 건설안전 업무 수행자 포함) 1명 포함
공동선임 : 같은 사업주가 경영하는 둘 이상의 건설현장 근로자 합계가 300명 이내인 경우 안전관리자 1명 공동선임이 가능합니다.
* 같은 시∙군∙구(자치구) 지역에 소재 또는 사업장 간의 경계를 기준으로 15㎞ 이내에
소재하는 경우에 한한다.
관리적 사항

## Slide 91
보건관리자 선임 「산업안전보건법」 제16조
- 선임보고 확인 방법 : 선임한 날부터 14일 이내 고용노동부 보고 서류로 확인
* 보건관리자를 선임한 날부터
14일 이내에 관할 지방고용
노동관서의 장에게 선임보고서
제출
대상공사
대상공사 : 공사금액 800억원(토목공사 1,000억원) 이상 또는 상시 근로자 600명 이상
보건관리자의 수 : 공사금액 800억원(토목공사 1,000억원)을 기준으로
1,400억원이 증가할 때마다 또는 상시 근로자 600명을 기준으로 600명이 추가될때마다 1명씩 추가
건설업의 경우 보건관리전문기관에 보건관리자의 업무 위탁 불가
[ 근거 : 「산업안전보건법」 시행령 제19조(보건관리업무 위탁 등) ]
- 다만, 벽지로서 석탄광산 소재지역 및 제주특별자치도를 제외한 육지와 연결되지
않은 도서지역에 소재한 경우에는 위탁 가능
관리적 사항

## Slide 92
관리적 사항
안전∙보건관리자의 배치 및 지원 등
배치 및 지원
사업주는 안전∙보건관리자를 배치할 때에 연장근로, 야간근로 또는 휴일 근로 등 해당 사업장의 작업형태를 고려하여야 하며,
- 안전∙보건관리 업무의 원활한 수행을 위하여 외부 전문가의 평가∙지도를
받을 수 있습니다.
또한, 안전∙보건관리자에게 해당 업무를 수행할 수 있도록 필요한 권한을 부여하고, 시설∙장비∙예산 그 밖에 업무수행에 필요한 지원을 하여야 합니다.
안전관리자는 「산업안전보건법」 시행령 제13조 제1항 각 호의 업무를 수행할 때에는 보건관리자와 협력하여야 합니다.

## Slide 93
* 아래 서식은 본 교안에서 안내한
「산업안전 보건법」 검색 방법을 참조하여 시행규칙에서 다운로드 받을 수 있습니다.
선임 보고서 양식

## Slide 94
근로자 안전∙보건교육은 이렇게 하여야 합니다.
근로자가 작업장의 유해∙ 위험요인 등 안전보건에 관한 지식을
습득하고, 이에 적절히 대응할 수 있는 능력을 배양케 함으로써 근로자
스스로 산업 재해를 사전에 예방토록 하기 위하여 사업주에게 근로자에
대한 각종 안전∙ 보건교육 의무를 부여하고 있습니다.
「산업안전보건법」 제31조

## Slide 95
안전 ∙ 보건교육
종류 및 실시방법
• 총 공사금액(발주자가 재료를 제공한 경우 그 재료의 시가 환산액 포함) 20억원 이상
* 관리책임자를 선임하였을 때에는 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 현장에 비치
* 관리감독자란? 직장∙조장 및 반장의 지위에서 그 작업을 직접 지휘∙감독하는 자
* 일용 근로자란? 1일 단위의 계약으로 채용되고 당일 약정된 근로의 종료 시 근로 관계가 계속 유지되지 않는 자

## Slide 96
특별안전∙보건교육 주요 대상작업
신규채용 : 기초안전∙보건교육 이수한 경우 면제
신규채용 또는 작업내용 변경 시 교육 : 특별교육을 이수한 경우 면제
관리감독자교육 : 고용노동부장관이 정하는 교육 이수 시 해당 연도 면제
밀폐된 장소 용접 또는 습한 장소 전기 용접작업, 맨홀∙밀폐공간작업
1톤 이상 크레인, 건설용 리프트 및 곤돌라 이용한 작업, 타워크레인 설치∙상승∙해체 작업
전압 75V 이상 정전 및 활선작업
콘크리트 파쇄기를 사용하여 2m 이상 구조물 파쇄작업
2 m 이상 지반굴착, 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리 설치∙해체작업, 터널 굴착작업
터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업, 거푸집 동바리 조립∙해체 작업
비계 조립∙해체 또는 변경 작업
5m 이상 건축물 골조, 다리 상부구조 또는 탑의 금속부재 조립∙해체∙변경작업
허가 및 관리 대상 유해물질 취급, 석면 해체∙제거작업 등
교육 일부 면제조건

## Slide 97
안전·보건
교육일지(예시)
교육일지는
고용노동부 홈페이지(www.moel.go.kr) → 정보공개 → 기타자료 → 자주 찾는 자료실 85번에서 다운로드 받을 수 있습니다.

## Slide 98
건설업 등 유해∙위험업종에서 재해예방활동을 체계적으로 수행할 수
있도록 도급금액 또는 사업비 중 일정 금액을 안전관리자 인건비,
안전시설비, 기술 지도비 등 재해예방에만 사용하도록 「산업안전
보건관리비」 제도를 도입하였고, 이를 근로자의 산업재해 및 건강
장해 예방에 사용하고 사용내역서를 작성하여 공사종료 후 1년간
보존하도록 규정하고 있습니다.

## Slide 99
산업안전보건
관리비 계상
「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액
4천만원 이상인 공사
단계계약에 의한 다음 공사는 총계약금액을 기준으로 적용
- 「전기공사업법」에 의한 저압∙고압 또는 특별고압 전기공사
- 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사
적용
대상
대상액 5억원 미만 또는 50억원 이상 : 대상액 x 비율
대상액 5억원 이상 50억원 미만 : 대상액 x 비율 + 기초액
대상액이 구분되지 않는 경우 : 총 공사금액의 70%를 대상액
으로 산정하여 안전관리비 계상
  - 단, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품 되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 산업안전보건 관리비(이하 “안전관리비”라 한다)는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전
  관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.
계상
기준
* 대상액 = 직접재료비 +
간접재료비 + 직접노무비
* 하나의 사업장에 둘 이상의
공사종류가 있는 경우
(분리 발주한 경우 제외)
공사 금액이 가장 큰
공사 종류를 적용한다.

## Slide 100
산업안전보건
관리비 계상
공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표
대상공사
* 공정율은 기성공정율 기준
공사 진척에 따른 안전관리비 사용기준

## Slide 101
같은 사업장에서 도급이 확산되고 있으나, 하청기업은 그 작업장소가 원청
기업의 사업장내라는 점에서 독자적인 노력만으로 충분한 재해예방조치의
효과를 거둘 수 없는 점을 감안해 대통령령이 정하는 도급사업의 사업주에게 해당 사업장내 모든 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 안전∙ 보건에
관한 협의체, 노사협의체 등 안전∙ 보건조치를 하도록 하고 있습니다.
안전보건에 관한
협의체
구성∙운영

## Slide 102
대상공사
대 상 : 공사금액 120억원(토목공사 150억원) 이상
구 상
노사협의체
구성∙운영
회 의 : 2개월마다 정기회의, 위원장이 필요하다고 인정할 때에
임시회의 소집
특 례 : 산업안전보건위원회 및 안전∙보건에 관한 협의체를
각각 설치∙운영하는 것으로 본다.
* 노사합의를 통하여 공사금액 20억원 미만의 도급 또는
하도급 사업의 사업주 및
근로자대표를 위원으로 위촉할 수 있다.

## Slide 103
대 상 : 공사금액 120억원(토목공사 150억원) 이상
구 상
산업안전보건위원회
구성∙운영
특 례 : 건설업의 사업자가 사업의 일부를 도급하는 경우 안전∙
보건에 관한 협의체를 구성한 경우 [표] 좌측의 사람을 포함하여
산업안전보건위원회를 구성할 수 있다.
* 회의 : 분기마다 정기회의,
위원장이 필요하다고 인정할
때에 임시회의 소집
* 사용자위원 : 안전관리자
* 근로자위원 : 도급 또는 하도급
사업을 포함한 전체 사업의
근로자대표, 명예감독관 및
근로자대표가 지명하는 해당
사업장의 근로자

## Slide 104
사업주 스스로 위험성평가를 실시하여야 합니다.
사업주는 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 사업장의
유해∙위험 요인을 찾아내어 위험성을 결정하고 개선하는 등 위험성
평가를 실시하고 실시내용 및 결과를 기록하여 3년간 보존하여야
합니다. 「산업안전보건법」 제41조의2

## Slide 105
위험성평가란?
사업장의 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말합니다.
위험성평가
실시주체는?
위험성평가는 사업주가 주체가 되어 모든 작업에 대해 근로자와 함께 각자의 역할을 분담하여 실시하여야 합니다.

## Slide 106
위험성평가
절차는?

## Slide 107
위험성평가 절차는?
➊ 사전 준비 :
위험성평가 실시계획서 작성, 평가 대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집
➋ 유해∙위험 요인 파악 :
사업장 순회 점검 및 안전보건 체크리스트 활용 등을 통해 사업장의 유해
요인과 위험요인 파악
➌ 위험성 추정 :
유해∙위험 요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의
크기를 추정하여 위험성의 크기를 산출
➍ 위험성 결정 :
유해∙위험 요인별 위험성 추정 결과와 사업장에서 설정한 허용 가능한
위험성의 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지
여부를 판단
➎ 위험성 감소대책 수립 및 실행 :
위험성평가 결과 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 낮은
수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행
* 위험성평가에 관한
정보는 어디에서 볼 수 있나요?
위험성평가 지원시스템
KRAS(http://kras.kosha.or.kr/)
- 위험성평가 실시규정 - 위험성평가 실시
- 위험성평가 인정 - 교육 신청
- 화학물질 위험성평가 - 관련서식 자료
- 컨설팅기관 안내

## Slide 109
사업장에서는 유해 또는 위험한 기계∙기구∙설비 및 방호장치,
보호구 구입 시에는 사전에 안전성이 확보된 안전인증 및 자율
안전확인신고 제품을 구입하여 사용하여야 하며, 타워크레인,
건설용 리프트, 곤돌라 등은 정기적으로 안전검사를 받고 사용
하여야 합니다.

## Slide 110
안전∙보건 점검
안전인증

## Slide 111
안전검사

## Slide 112
근로자에게 개인용 보호구를 지급∙착용토록 해야 합니다.
보호구는 재해나 건강장해를 방지하기 위해 작업자가 착용하는
기구나 장치를 의미하며, 사업주는 유해∙위험한 작업을 하는
근로자에 대해서 작업조건에 적합한 보호구를 지급하고, 근로자는
지급받은 보호구를 철저히 착용하여야 합니다.
「산업안전보건법」 제5조 및 제6조

## Slide 113
물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업 : 안전모
높이 또는 깊이 2미터 이상에서 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대
물체의 낙하∙충격, 물체에 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업 : 안전화
물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안경
용접시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안면
감전의 위험이 있는 작업 : 절연용 보호구
고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업 : 방열복
선창작업 등에서 분진이 심하게 발생하는 하역작업 : 방진마스크
섭씨 영하 18도 이하인 급냉동어창에서 하는 하역작업 : 방한모∙ 방한복∙방한화∙방한장갑
보호구를 지급해야
하는 작업

## Slide 114
각종 보호구 사진
보호구 지급대장 (예시)

## Slide 115
화학물질 사용 시 물질안전보건자료를 작성·비치 및 교육을 해야 합니다.
물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)제도는 화학물질을 양도·제공하는 자가 취급·사용하는 근로자에게 자신이 취급하는 화학물질의 유해성·위험성 등을 알려줌으로써 근로자 스스로 자신을 보호하도록 하여 화학물질 취급 시 발생될 수 있는 산업재해나 직업병을 사전에 예방토록 하는 제도로, 사업주는 취급 공정에 게시·비치하고 경고표시 부착 및 근로자 교육을 실시하여야 합니다.

## Slide 116
화학물질의 유해성∙위험성, 구성성분의 명칭 및 함유량, 응급조치 요령, 안전∙보건상의 취급 주의 사항 등을 설명해 주는 자료를 말하며, 소비자가 의약품을 구입하면 그 성분 및 함량, 효능, 부작용 등을 알려주는 설명서가 있듯이 화학제품의 안전한 취급∙사용을 위한 정보자료가 바로 물질안전보건자료라 할 수 있습니다.
물질안전보건자료(MSDS)란?
물질안전보건자료(MSDS) 구성항목
화학제품과 회사에 관한 정보
유해성∙위험성
구성성분의 명칭 및 함유량
응급조치 요령
폭발∙화재 시 대처방법
누출 사고 시 대처방법
취급 및 저장방법
노출방지 및 개인보호구
물리∙화학적 특성
안정성 및 반응성
독성에 관한 정보
환경에 미치는 영향
폐기 시 주의사항
운송에 필요한 정보
법적규제 현황
그 밖의 참고사항

## Slide 117
물질안전보건자료(MSDS) 조치사항

## Slide 118
경고표시
방법 및
기재항목
「산업안전보건법」 제41조에 근거하여 사업장에서 화학물질의 용기 및 포장에는 경고표지를 부착하여야 하며, 사업장에서 자체적으로 덜어 쓰는 용기에도 반드시 경고표지를 부착하여 사용하여야 합니다.
명칭 : 대상 화학물질의 명칭(MSDS상의 제품명)
그림문자 : 5개 이상일 경우 4개만 표시 가능
신호어 : “위험” 또는 “경고”, 모두 해당하는 경우 “위험”만 표시
유해·위험 문구 : 해당 문구 모두 기재, 중복되는 문구 생략, 유사한 문구 조합 가능
예방조치 문구 : 7개 이상인 경우 예방·대응·저장·폐기 각1개 이상을 포함하여 6개만 표시 가능
(해당 문구 중 일부만 표기 시 “기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를
참고하시오”문구 추가)
공급자 정보 : 제조자 또는 공급자의 회사명, 전화번호, 주소 등

## Slide 119
MSDS 검색 및
경고표지 작성
물질안전보건자료(MSDS) 검색하기
- 공단 홈페이지(http://www.kosha.or.kr)
메인화면 우측 중앙의
물질안전보건자료(MSDS) 경고표지 작성하는 방법
- 접속방법 : 물질안전보건자료(MSDS) 검색방법 참조

## Slide 120
물질안전보건자료(MSDS) 예시

## Slide 121
근로자에 대한 정기적인 건강진단을 실시하여야 합니다.
사업주는 근로자의 건강을 보호∙유지하기 위하여 건강진단기관에서
정기적으로 진단을 받아야 합니다.
「산업안전보건법」 제43조

## Slide 122
근로자 건강진단의 종류 및 실시시기

## Slide 123
건설업 주요 유해인자에 대한 특수건강진단 시기 및 주기
근로자 건강진단의
종류 및 실시시기
특수건강진단 주기 1/2 단축
  - 작업환경 측정결과 노출기준 이상인 작업공정에서 해당 유해인자에 노출되는 모든 근로자
  - 특수건강진단∙수시건강진단 또는 임시건강진단을 실시한 결과 직업병 유소견자가 발견된 작업공정에서 해당 유해인자에 노출되는 근로자
  - 특수∙임시건강진단 결과 해당 유해인자에 대하여 특수건강진단 실시 주기를 단축하여야 한다는 의사의 판정을 받은 근로자

## Slide 124
지방고용노동관서 감독은 이렇게 진행됩니다.
지방고용노동관서장은 「산업안전보건법」 또는 이 법에 의한 명령 위반
여부를 확인하기 위해 필요하다고 인정하는 경우 산업안전보건감독관으로 하여금 사업장에 출입케하여 서류 확인 및 안전∙보건점검 등을 수행 후 법 위반사실이 발견된 경우 사업주에게 기계∙기구 및 설비의 사용중지 또는 시설의 개선, 기타 안전∙보건상의 필요한 조치를 명할 수 있습니다.
「산업안전보건법」 제51조

## Slide 125
사업장 감독절차
산업안전보건감독관의 사업장 감독결과 기계∙기구, 그 밖의 설비 및 폭발성∙인화성 물질 등 위험성에 대한 안전조치 및 보건조치를 하지 않는 등 법 위반사항 발견 시
  • 사업장 관계자 조사 → 입건(범죄인지 보고) → 피의자 심문(사업주 또는
  사업주를 위하여 행위하는 자) → 사건을 검찰에 송치
산업안전보건감독관의 사업장 감독결과 산업재해발생 미보고, 근로자 안전∙보건교육 미실시 등 과태료 부과 대상 법 위반 사항 발견 시
• 과태료 부과 사전안내 및 의견진술기회 부여 → 과태료 부과 결정 →
과태료 부과 및 납부통지
* 사업주는 법 위반사항에 대한 관계자 조사 또는 의견진술 시 객관적인 증빙자료 등을 제시
사법처리
과태료 부과

## Slide 126
사업장 감독절차

## Slide 127
「산업안전보건법」 위반 시 과태료가 즉시 부과됩니다.
지방고용노동관서에서 사업장 감독 시 산업재해발생 미보고,
근로자 안전∙보건교육 미실시 등 법 위반 시 사업주에게 과태료를
즉시 부과하고 근로자도 안전모 미착용 등 법 위반 시 과태료가
부과됩니다. 「산업안전보건법」 제72조

## Slide 128
「산업안전보건법」은 대부분 사업주를 의무주체로 규정하고 있어, 원칙적으로 실제 위반행위자와 관계없이 당해 사업주가 과태료 부과 대상이 됩니다. 다만, 개인보호구 착용, 안전보건개선계획 등을 준수하지 않은 근로자에게는 5~15만원의 과태료가 부과 됩니다.
과태료
부과 대상
과태료는 고용노동부장관(지방고용노동관서의 장)이 부과∙징수 하며, 과태료를 부과할 경우에는 당해 위반행위를 조사∙확인한 후 위반사실과 과태료 금액 등을 서면으로 명시하여 이를 납부할 것을 과태료 처분 대상자에게 통지하게 됩니다.
과태료
부과 절차

## Slide 129
사업장에서 산업재해 발생보고를 하지 않거나, 근로자에 대한 안전∙ 보건교육을 실시하지 않는 등 「산업안전보건법」을 위반할 경우 시정 기회 없이 즉시 과태료가 부과됩니다.
즉시 과태료
부과 시행
기계∙기구∙설비 및 물질 등에 대한 안전∙보건 조치를 하지 않은 경우
떨어짐 위험장소에 안전난간, 작업발판 등을 설치하지 않은 경우
화재∙폭발 위험에 대한 안전조치를 하지 않은 경우
지게차 등 차량계 하역운반기계 사용 시 안전수칙을 준수하지 않은 경우
안전모, 안전대 등 보호구를 지급∙착용하지 않은 경우 등
즉시 과태료 부과 또는사법처리 대상 「산업안전보건법」 위반행위
형벌 또는 과태료
- 최고 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
- 최고 5천만원 이하의 과태료
재해발생 시
- 인력 손실, 산재보험료 할증, 민사보상, 생산 차질 등이 있을 수 있습니다.
「산업안전보건법」 위반 시 기업의 손실은?

## Slide 130
※ 상기 기준 이외에도 과태료 부과 기준이 있음을 유의(세부내용은「산업안전보건법」시행령 별표13 참조)
「산업안전보건법」 위반 시 주요 과태료 부과 기준

## Slide 132
철근콘크리트 공사의 사망재해는 전체 사망재해의 17% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
철근콘크리트 작업 중 떨어짐에 의한 사망재해는
➊ 슬래브 및 보 거푸집 설치 작업 또는 상부 이동 중 안전대 미착용,
➋ 안전난간 등 안전시설 미설치로 인해서 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 슬래브 및 보 거푸집 상부로 이동 중에는 떨어질 위험이 높으므로
안전대 걸이시설을 설치하고 안전대를 걸고 이동 및 작업 실시
➋ 떨어질 위험이 높은 구간에서 작업 중 하부에 안전방망 설치

## Slide 134
사망재해는
이렇게
발생합니다.
철근콘크리트작업 중 거푸집동바리 무너짐에 의한 사망재해는
➊ 거푸집동바리 구조검토 미실시, ➋ 단상(2단) 구조로 조립,
➌ 콘크리트 타설방법 불량으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 거푸집동바리 작업 시 구조검토를 실시하고 조립도를 작성한 후
그에 따라 조립
➋ 단상구조(서포트+각재+서포트 등)의 거푸집동바리는 설치 금지
➌ 콘크리트 타설 중 슬래브가 무너질 위험이 있으므로, 골고루 분산
타설하여야 하며, 하부에 감시자를 두어 이상이 발견되면 즉시
타설을 중지하고 보강조치 실시
철근콘크리트 공사의 사망재해는 전체 사망재해의 17% 점유

## Slide 136
건설기계 관련 작업의 사망재해는 전체 사망재해의 9% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
건설기계 작업 중 부딪힘, 끼임, 맞음 및 떨어짐에 의한 사망재해는 ➊ 작업유도 및 신호 미실시, ➋ 기계장비의 결함, ➌ 위험구간 근로자 접근으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 자재하역, 자재 양중 및 운반 작업과 지반 천공, 굴착작업 및
토사 반출작업 중 건설기계에 의한 작업 시에는 위험 작업구간에
근로자 접근 방지를 위하여 작업유도자(신호수)를 배치
➋ 작업유도자(신호수) 배치 시 작업유도자(신호수)는 식별용 안전조끼를
착용하고 안전구역에서 작업을 유도, 신호
➌ 건설기계 작업 전 건설기계의 방호장치, 용접부위 및 이음부 등
자체 결함여부 사전 점검 및 작업계획서 작성 등

## Slide 140
비계 등 가설구조물 공사의 사망재해는 전체 사망재해의 8% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
비계 등 가설구조물 작업 중 떨어짐 및 무너짐에 의한 사망재해는
➊ 작업 발판 설치불량, ➋ 작업발판 단부 안전난간 미설치, ➌ 벽이음, 아웃트리거 등 무너짐 방지 조치 미흡으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 비계 등 가설구조물에서 이동 및 작업 시 떨어질 위험이 높으므로
작업 발판을 밀실히 설치
➋ 작업발판 단부에는 떨어짐 방지용 안전난간 및 안전대 걸이시설를
설치하고 근로자는 안전대를 걸고 작업
➌ 비계, 이동식 비계 등 가설구조물은 무너질 위험이 있으므로
전용철물로 벽이음(아웃트리거)을 기준에 따라 견고히 설치

## Slide 142
철골구조물 조립공사의 사망재해는 전체 사망재해의 7% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
철골구조물, 흙막이 가시설 등 철골 설치작업 중 떨어짐 및 맞음에 의한 사망재해는 ➊ 떨어짐 방지망 미설치, ➋ 근로자 안전대 미착용, ➌ 인양 방법 불량으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 눈으로 봐도 가장 위험한 건설작업이 바로 철골 작업이므로
작업장 하부에는 떨어짐 방지용 안전방망을 설치
➋ 철골 위에서 이동 및 작업 시에는 반드시 안전대를 걸고
이동 및 작업 실시
➌ H-Beam 등 철골자재를 양중할 때에는 사전에 줄걸이 방법,
체결상태 확인 등 안전성을 확보하여야 하며, 물체가 떨어질
위험구간에는 근로자 출입을 금지

## Slide 144
조적, 미장, 방수공사의 사망재해는 전체 사망재해의 7% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
조적, 미장, 방수작업 중 떨어짐 및 질식(산소결핍)에 의한 사망재해는 ➊ 작업발판 설치불량, ➋ 정리정돈 불량, ➌ 밀폐공간 작업전∙중 계속 환기 미실시로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 미장 및 조적작업을 위한 작업발판은 튼튼하게 설치하고 이동식
비계 및 말비계 설치 시 작업발판 폭은 40㎝ 이상으로 확보
➋ 작업장 정리정돈 철저
➌ 밀폐공간에서 방수작업 시에는 환기설비를 설치하고 유해가스
농도를 수시로 체크하여 산소결핍 및 화재폭발 재해 예방

## Slide 146
화물운반작업 및 도로유지∙보수공사 중 교통사고에 의한 사망재해는
전체 사망재해의 7% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
건설현장의 화물운반작업 중 도로 교통사고에 의한 사망재해는 ➊ 안전운전 의무위반(과속, 신호 미준수 등), ➋ 작업장 전방 안전표지판 설치 불량, ➌ 신호작업 불량으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 화물운반작업을 위한 도로 주행 시 규정속도 준수, 안전띠 착용 및
교통 신호 준수
➋ 차량이 통행하는 도로공사 시 전방에 공사확인 안전표지판 설치 및
차량 유도물 설치
➌ 화물운반작업, 도로교통 신호 시 신호수는 신호봉, 식별용 조끼 착용
하고 안전 구역에 위치

## Slide 148
토공사 작업의 사망재해는 전체 사망재해의 7% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
토공사 작업 중 무너짐 및 부딪힘에 의한 사망재해는
➊ 건설장비에 부딪힘, ➋ 굴착작업 시 기울기 미준수에 의해 주로
발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 건설기계장비의 부딪힘 재해를 예방하기 위해 장비 유도자를
배치하고 운전원 및 근로자는 유도자의 신호를 준수
➋ 지반 굴착작업 시 굴착경사가 급해 무너질 위험이 있으므로
굴착면 기울기를 준수하여야 하며 필요 시 흙막이가시설 설치

## Slide 150
지붕공사의 사망재해는 전체 사망재해의 6% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
경사지붕 등 마감작업 중 떨어짐 및 맞음에 의한 사망재해는 ➊ 경사지붕 단부 안전난간 미설치, ➋ 안전대 미착용,
➌ 자재 적치불량으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 경사 지붕공사는 매우 위험한 작업이므로 작업 전 지붕 단부에
안전난간을 설치
➋ 근로자는 안전대를 착용하여 작업 중 미끄러지거나 떨어짐 위험 방지
➌ 경사지붕에서 사용하던 공구, 도구나 쌓아 놓은 자재가 아래로 떨어질
위험이 있으므로 안전방망(그물코 2㎝ 이내)을 설치하거나 위험구간
출입을 통제

## Slide 152
외부 도장공사(떨어짐) 도장공사의 사망재해는 전체 사망재해의 3% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
외부 도장, 도색 작업 중 떨어짐에 의한 사망재해는 ➊ 달비계 로프가 풀리거나 끊어짐, ➋ 수직구명줄 미설치로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 달비계 지지로프가 풀리거나 끊어짐 위험이 있으므로 상부에 2개소
이상 로프를 풀리지 않도록 견고하게 묶어야 하며 지지로프는 22㎜
이상 로프를 사용
➋ 달비계 작업 시에는 수직구명줄을 별도로 설치하여 작업자가 수직
구명줄에 추락(떨어짐)방지대를 걸고 작업하여 떨어짐에 의한 재해 예방

## Slide 154
상∙하수도공사의 사망재해는 전체 사망재해의 3% 점유
사망재해는
이렇게
발생합니다.
상∙하수도 공사의 관로 부설작업 및 도로 포장작업 중 토사 무너짐,
건설장비 부딪힘, 인양화물 맞음 재해는 ➊ 굴착면 기울기 기준 미준수, ➋ 신호수 미배치, ➌ 줄걸이 방법 불량으로 인해 주로 발생합니다.
사망재해
예방 대책
➊ 관로 부설을 위한 지반 굴착 시 굴착면 기울기 기준을 준수하여
토사붕괴를 방지
➋ 도로 포장을 위한 건설기계작업 시에는 신호수를 배치하여 부딪힘
재해를 예방
➌ 관로 운반 시 2줄 걸이로 균형을 잡고 운반하여야 하며 양호한 상태의
로프를 사용(와이어로프, 슬링벨트 등)

## Slide 157
콘크리트 타설작업 중 거푸집동바리 무너짐
철근콘크리트 공사

## Slide 158
높이 6m 이상의 거푸집동바리는 System Support 등 안전한 구조 적용 - 구조검토 및 조립도 작성 후 조립도에 의해 조립
- 파이프 서포트를 이어서 사용할 때는 4개 이상의 볼트로 체결
타설 시 설계도서에 따라 벽체 타설 및 양생 후 →
슬래브 타설 등 순서 준수
방수터널 암거 벽체 및 슬래브 콘크리트 타설 중 거푸집동바리 무너짐
- 거푸집동바리단상(2단) 구조 : P/S(V6) + 각재 + 목재 동바리
철근콘크리트 공사

## Slide 159
띠장 위에서 작업 중 떨어짐
철골조립 공사

## Slide 160
안전대를 걸 수 있는 걸이시설을 설치하고, 근로자는 안전대를
착용하고 떨어지지 않도록 걸이시설에 걸어 사용
띠장 위에서 작업 중 약 7.2m 아래 바닥으로 떨어짐
철골조립 공사

## Slide 161
학교건물 비계에서 조적작업 중 비계 무너짐
비계 등 가설구조물 공사

## Slide 162
강관비계 조립 시 밑둥잡이, 벽이음 등 설치기준 준수
- 비계기둥 및 띠장 등 부재 조립간격 준수
비계기둥 간 적재하중 400㎏ 초과금지 등 적재하중 기준 준수
학교 건물 외벽 쌍줄비계 위에서 조적작업을 하던 중 적재하중 초과, 비계 벽이음 불량 등으로 비계 무너짐
비계 등 가설구조물 공사

## Slide 163
터널벽체에 프라이머 도장 작업 중 질식
조적∙미장∙방수 공사

## Slide 164
조적∙미장∙방수 공사
통풍이 불충분한 장소에서 유기화합물 취급작업 중 환기설비 설치 - 국소배기장치가 어려울 경우 급∙배기팬을 이용하여 환기 실시
유기화합물 취급작업 시에는 송기 또는 방독마스크를 지급∙착용
관리대상물질 취급작업에 대한 특별안전∙보건교육 실시
개착터널 외부 측면에 아스팔트 프라이머 도장작업 중 프라이머에 함유된 유기용제 증기에 중독되어 질식 사망

## Slide 165
균열도로 보수를 위해 포장작업 중 롤러에 부딪힘
도로보수 작업

## Slide 166
도로보수 작업
작업 유도자를 배치한 상태에서 유도자의 신호에 따라 작업 실시
작업 위험구간에 근로자의 출입을 통제
롤러의 후사경은 수시 확인하여 이상이 있을 시 교체
기존도로 균열 보수를 위해 포장작업 후 롤러로 다짐작업 중 아스콘 청소작업 중인 피재자를 발견하지 못하고 부딪쳐 사망

## Slide 167
고소작업대 붐이 파손되어 꺾이면서 떨어짐
건설기계 관련 작업

## Slide 168
건설기계 관련 작업
고소작업대를 정기적으로 점검하여 붐∙작업대 등의 각 부위를 확인하고 이상 발견 시 보강 또는 교체 등의 수리 후 작업 실시
고소작업대에 탑승하여 작업하는 근로자는 안전대 등의 개인보호구 착용 (안전대를 걸고 작업 실시)
건물 5층 외벽에 LED 조명 등 설치를 위해 고소작업대에 탑승, 고소작업대의 붐을 인출하던 중 붐이 파손되어 꺾이면서 떨어짐

## Slide 169
아파트 외벽 보수작업을 위해 달비계에 올라타던 중 떨어짐
외부 도장 공사

## Slide 170
외부 도장 공사
달비계를 사용하여 작업을 하는 때에는 - 지지로프가 풀리거나 빠지지 않도록 2곳 이상의 견고한 구조물 등에
묶어서 고정하고,
- 안전대 걸이시설(수직구명줄)을 따로 설치하여, 안전대를 착용하고
반드시 안전대 걸이용 로프에 걸고 작업
아파트 옥상층 통기관에 달비계 지지로프를 묶고 달비계에 올라타는 순간, 로프를 묶어두었던 통기관이 빠지면서 약 66m 아래 바닥으로 떨어짐

## Slide 171
오수관 매설작업 중 토사 무너짐
상∙하수도 공사

## Slide 172
상∙하수도 공사
굴착면 지반경사각 유지(보통흙 습지 1:1~1:1.5 이상, 건지 1:0.5~1:1 이상)
흙막이 가시설을 설치한 후 작업
굴착면에 장비 근접 시 토사가 무너짐 위험이 커지므로 주의
수직에 가깝게 굴착한 토사가 무너져 근로자 매몰